Les nouvelles normes de sécurité des poteaux de Badminton

octobre 2009

Fédération Française de Badminton

Comité des Bouches-du-Rhône

Maison départementale des Sports 15 place de la Joliette  13002 Marseille

04 91 99 28 58 & 04 91 90 26 64 (rép./fax)

badminton@13olympique.com

www.badminton13.fr

Les nouvelles normes de sécurité
des poteaux de Badminton

octobre 2009

L’essentiel des règles applicables

Le présent document résume l’essentiel des nouvelles normes de sécurité concernant les poteaux de Badminton, applicables à partir de septembre 2008.

Des informations plus détaillées sont présentées en annexe et sont disponibles auprès des sources d’informations mentionnées ci-après.

Règles existantes et non modifiées

•	Règles du jeu, qui sont immuables quant aux terrains et aux poteaux (cf. annexe 4) :

-	terrain de 13,40 m sur 6,10 m (couloirs de double inclus)

-	lignes de 4 cm (ni 2, ni 5 !) d’épaisseur

-	poteaux placés sur les lignes de côté de double

•	Règlement technique concernant les traçages et les espacements de sécurité entre terrains (juin 2004), notamment :

-	entre les lignes de fond de deux terrains : 2 m minimum

-	entre les lignes de côté de deux terrains : 0,80 m (classement régional), 1,25 m (classement national) minimum

Règles applicables à partir de septembre 2008

•	Règles de sécurité décidées par le CNAPS (2006)

-	interdiction des câbles tendus de mur à mur pour soutenir les filets

-	interdiction des poteaux lestés dont le lest n’est pas fixé sur leur base

Ces règles autorisent donc des solutions intermédiaires, mais, en cas de remplacement à neuf de matériels existants, il est impératif d’acquérir des matériels classés.

•	Procédure de classement fédéral

-	classement des poteaux et filets : la liste des matériels classés est tenue à jour en permanence sur le site Web fédéral (voir ci-après)

-	classement des salles de sport : procédure en cours de mise en place

Règles applicables en 2012

•	Intégralité du règlement technique concernant les poteaux et les filets

-	Obligation de fait d’utiliser des matériels classés (niveau de classement régional ou national, selon les cas)

-	Pour une mise en place plus facile, il est conseillé d’augmenter l’espace latéral minimum entre terrains à 0,90 m (pour un classement régional).

Portée des nouvelles normes

Les nouvelles normes de sécurité s’appliquent à la pratique du Badminton dans les clubs affiliés (entraînement et compétitions).

Par extension, la norme s’applique aux autres formes de pratique, notamment les compétitions scolaires.

Assistance et documentation

Assistance

La Fédération Française de Badminton et ses organes territoriaux se tiennent à disposition des collectivités et organismes concernés, afin de faciliter la mise en œuvre des nouvelles normes de sécurité.

N’hésitez pas à les contacter.

Comité des Bouches-du-Rhône de Badminton

04 91 99 28 58

badminton@13olympique.com

www.badminton13.fr

Fédération Française de Badminton (FFBA)

01 49 45 07 07

ffba@ffba.org

http://www.ffba.org

Pour les équipements, les règlements techniques et les classements de matériels :

http://www.ffba.org/federation/outils.php3

Pascal Perrot, conseiller technique national : 06 03 92 17 18

Documentation disponible

-	Annexes au présent document

-	Le traçage des salles de Badminton (Comité des BdR, mars 2006)

-	Site Web de la FFBA : http://www.ffba.org/federation/outils.php3

-	Site du Comité des Bouches-du-Rhône : www.badminton13.fr

-	Site du CNAPS : http://www.cnaps.fr

-	Site de l’AFNOR (payant) : http://www.afnor.org/portail.asp

Liste des annexes

Annexe 1 : Description des nouvelles normes

Annexe 2 : Extraits du Règlement technique

Annexe 3 : Exemple de classement fédéral des poteaux et filets

Annexe 4 : Plan coté du terrain de Badminton

Schéma de principe de l’ensemble poteaux filets de Badminton

Annexe 1

Les nouvelles normes

Les sources des nouvelles normes

Les nouvelles normes de sécurité en matière d’équipements de Badminton trouvent leur source dans le règlement technique édicté par la Fédération Française de Badminton, sous le contrôle du Conseil national des activités physiques et sportives (CNAPS — organisme en voie de remplacement, sous tutelle du ministère chargé des sports).

La commission d’examen des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs du CNAPS, lors de sa séance du 31 mai 2006, a rendu un avis sur ce règlement, avis paru au bulletin officiel du Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative le 25 juillet 2006. Cet avis est précisé par la notice d’impact annexée à la délibération. Ces avis ont force de norme en matière de réglementation et de sécurité.
La notice d’impact indique notamment les délais d’application du règlement. Si l’ensemble de celui-ci devra être appliqué en septembre 2012, des mesures liées à la sécurité sont rendues obligatoires à compter du 25 septembre 2008.

Ces dernières imposent le remplacement, pour des raisons de sécurité, des matériels dans les installations sportives dont l’équipement de badminton est constitué :

-	d’un câble tendu de mur à mur,

-	des poteaux lestés dont le lest n’est pas fixé sur leur base

Résumé du Règlement technique fédéral

Types et caractéristiques des poteaux

Poteaux autostables (tranportables avec roulettes) ou à fourreaux.

Certains fabricants proposent des poteaux « doubles »  (équipant deux terrains côte à côte, de façon solidaire).

Le règlement précise que le déplacement des poteaux ne doit entraîner ni poinçonnement ni traces sur le sol sportif.

Largeur maximale des embases lestées : 620 mm

Empattement maximal des embases lestées (dos à dos) : 840 mm (régional) ou 1267 mm (national)

Procédure de classement fédéral des équipements

Cette procédure a pour objet le classement par la Fédération Française de Badminton d’un ensemble poteaux et filet pour la pratique du badminton.

Deux classements fédéraux peuvent être attribués :

– 	classement de niveau régional.

– 	classement de niveau national.

Liste des matériels classés

La liste des matériels (poteaux et filets) classés par la Fédération (niveau régional ou niveau national) est mise à jour en permanence, dès que les demandes de classement émanant des fournisseurs font l’objet d’un examen positif.

La liste des matériels, ainsi que la procédure de classement, sont disponibles sur l’Internet à l’adresse suivante :

http://www.ffba.org/federation/outils.php3

En cas d’acquisition, il est conseillé de se référer à la liste la plus récente.

Un exemple (octobre 2009) est fourni en annexe 3.

Annexe 2

Extraits du Règlement technique

3. Référentiels

Règlement de la Fédération Internationale de Badminton (BWF)

(extraits - les numéros sont ceux du règlement)

1.4. Les poteaux doivent avoir une hauteur de 1,55 mètre à partir du sol. Ils doivent être suffisamment rigides pour rester  verticaux et pour maintenir le filet tendu comme prévu à l’Article 1.10. Les poteaux ne doivent pas déborder à l’intérieur du terrain.

1.5. Les poteaux doivent être placés sur les lignes de côté du terrain de double, que le jeu soit en simple ou en double.

1.9. La corde ou le câble [soutenant le filet] doit être tendu correctement et au ras du sommet des poteaux.

1.10. Le bord [supérieur] du filet doit être à 1,524 mètre du sol au centre du terrain et à 1,55 mètre du sol au niveau des lignes de côté du terrain de double [donc au niveau des poteaux].

Dispositions particulières pour la pratique des handicapés

| Types de pratique | Hauteur du filet H1 au niveau des lignes de double | Hauteur du filet H2 au centre du terrain |
| --- | --- | --- |
| Badminton debout | 1 550 mm | 1 524 mm |
| Fauteuils roulants | 1 400 mm | 1 372 mm |

4. Définitions

Poteaux : structure installée par paire et dressée verticalement par rapport au sol. Ce dispositif est destiné à maintenir un filet de badminton tendu dans les conditions de jeu nécessaires au bon déroulement du match.

Un poteau de badminton doit être constitué d’un dispositif de fixation du filet ainsi que d’un système de réglage de hauteur du filet. Il sera distingué les poteaux avec fourreaux, des poteaux à embases lestées correspondant respectivement aux types 1 et 3 de la norme NF EN 1509 (cf. § 6.3.3).

6.2. Exigences réglementaires complémentaires à la norme EN 1509 pour l’ensemble Poteaux–Filets

Une fois l’équipement installé tel que la notice du fabricant l’indique, les poteaux doivent être dans la continuité des lignes de double. Les bases des poteaux doivent reposer directement sur les lignes du tracé.

Les 3 faces du poteau orientées vers le terrain (2 latérales, parallèles aux lignes de fond de court, et 1 face au terrain), ne doivent comporter aucune protubérance.

Des dispositifs de réglage de la hauteur du filet et de guidage du câble du filet doivent être prévus.

Le dispositif de réglage en hauteur doit permettre d’ajuster le câble à la hauteur réglementaire souhaitée sans aucun débordement au dessus du câble au niveau des lignes de doubles, (tolérance + 2 mm).

La paire de poteaux doit être dotée d’un dispositif de tension ou de fixation du filet.

Les poteaux à embases lestées doivent être conçus de manière à pouvoir accepter une chaise d’arbitrage.

Note : Il est recommandé que les poteaux soient à hauteurs réglables pour permettre la pratique handisport.

6.3.3. Conception du poteau

Les équipements de badminton doivent respecter les exigences fonctionnelles, techniques et de sécurité de la norme  NF EN 1509.

Les poteaux sont de deux types (tableau cf. EN 1509) : avec fourreaux ou avec embases lestées.

La construction des poteaux doit être telle que la corde ou le câble de tension du filet puisse être soutenu ou guidé à une hauteur H1 à la verticale des lignes de côté pour les doubles et à au moins à une hauteur H2 au centre du terrain.

Les poteaux à embases lestées doivent être munis d’un dispositif pour le déplacement sur un sol sportif. Ce dispositif doit être conçu afin que tous les pratiquants puissent le manipuler en toute sécurité.

L’équipement installé, l’écartement entre les poteaux doit être compris entre 6010 mm et 6020 mm au sommet des poteaux.

Les poteaux doivent avoir une couleur dominante, excluant les teintes vives, fluorescentes et/ou réfléchissantes.

Seuls les poteaux avec embases lestées pourront être utilisés sur les tapis de jeu amovibles.

6.3.4. Dimensionnement du poteau

Les poteaux, placés sur les lignes de côté du terrain de Doubles, doivent avoir une section continue apparente circulaire de diamètre 40 mm ou carré de côté de 40 mm (± 1 mm).

L’embase lestée d’un poteau doit avoir une largeur maximale de 620 mm, et sa hauteur ne devra pas excéder 300 mm pour permettre le positionnement d’une chaise d’arbitrage.

Le dispositif de support de câble doit être conçu de manière à ne pas laisser d’interstice supérieur à 10 mm entre le haut du poteau et le bas du câble.

Concernant les poteaux à fourreaux, l’entraxe des poteaux doit être de 6060 mm. Une tolérance reprenant la tolérance de distances entre lignes +0,5 pour mille est admise.

Conformément aux règles techniques des terrains de badminton, pour le niveau régional, la distance latérale minimale entre les tracés des terrains est de 800 mm. La tolérance admise sur cette dimension étant de –5 %, cette distance peut être réduite à 760 mm. En tenant compte de cette distance, les poteaux à embases lestées positionnés symétriquement dos à dos devront avoir un empattement maximum de 840 mm (760+40+40).

D’autres cotes, non rappelées ici, sont fixées pour le niveau national et le niveau international.

Distances entre embases de poteaux lestés

6.3.5. Dispositif de déplacement des poteaux

Le dispositif de déplacement des poteaux à embases lestées doit pouvoir résister à l’usure d’utilisation courante et ne pas poinçonner le sol irréversiblement.

Le dispositif de déplacement doit pouvoir franchir, à plusieurs reprises, une marche de 20 mm sans dommage.

6.3.6. Poinçonnement statique des poteaux

Pour les poteaux à embases lestées, afin de respecter les exigences pour les sols sportifs, les poteaux doivent être conçus de manière à ne pas poinçonner le sol irréversiblement.

Annexe 3

Exemple de classement fédéral des poteaux et filets de Badminton

(Version du 16/06/2009)

ATTENTION : avant de passer commande, consultez la dernière version de ce tableau sur le site fédéral à l’adresse suivante :http://www.ffba.org/medias/pdf/equipement/classement.pdf

Annexe 4

Plan coté d’un terrain de Badminton

Le terrain de Badminton est un rectangle de 13,40 x 6,10 m, y compris les lignes (toutes de 4 cm d’épaisseur).

Le tracé de base est celui d’un terrain permettant la pratique des disciplines de double. Dans certains cas où l’espace est limité, il est possible de tracer un ou plusieurs terrains ne permettant que la pratique du simple. Les dimensions du terrain sont alors réduites à 13,40 x 5,18 m.